铜环评字〔2023〕4号

关于《江西绿海木业有限公司年产10000吨生物质颗粒项目环境影响报告表》的批复

江西绿海木业有限公司：

你公司报送的《关于请求审批<江西绿海木业有限公司年产10000 吨生物质颗粒项目环境影响报告表>的请示》及《江西绿海木业有限公司年产10000 吨生物质颗粒项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据项目建设内容，经研究，我局批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况

江西绿海木业有限公司年产10000 吨生物质颗粒项目位于江西省宜春市铜鼓县三都镇江头工业园。项目地理坐标位置：东经 114°25'2.146"，北纬 28°32'49.681"。项目东、南侧为江西绿海木业有限公司现有厂房，北侧为定江河，西侧为其他企业在建厂房。

项目主体工程（破碎车间、粉碎车间、高压成型车间、烘干区）依托现有厂房；储运工程中原料车间为新建，成品区依托现有厂房；公用工程（办公区）、辅助工程（给排水、供电）依托现有工程；环保工程中废水处理设施依托现有工程，废气、固废处理设施为新建。主要设备有破碎机（1台）、粉碎机（1台）、颗粒机（2台）、烘干筒（1台）、加热炉（1台）等。

项目原料为外购竹屑、木屑、家具厂边角料等材料，及江西绿海木业有限公司年产 3600 吨杉木油技改项目中的杉木渣，通过破碎、粉碎、烘干、高压成型等工序，制成成型生物质颗粒。

本项目总投资1000万元，其中环保投资35万元，占总投资的35%。

本项目已取得铜鼓县发展和改革委员会立项备案（项目代码为：2301-360926-04-01-343820），所以项目符合国家产业政策要求。

（二）项目批复意见

你公司应全面落实环境影响报告表及本批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，缓解和控制不利影响。我局原则同意《报告表》中所列工程性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设的污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和生产过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，按照《报告表》的要求落实环保资金，配套建设污染防治设施，制定完善的环境保护管理制度，并重点做好以下几项工作：

（一）项目建设运行总体要求。在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”目标和循环经济、清洁生产的理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。

（二）废水污染防治要求。本项目废水主要为生活污水，生活污水经现有污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准和污水处理厂接管标准后排入铜鼓县污水处理厂。

（三）废气污染防治要求。本项目运营期产生的废气主要为破碎、粉碎、高压成型产生的粉尘，装卸、堆存产生的粉尘，烘干工序产生的粉尘颗粒物、SO2、NOx，以及食堂油烟。破碎、粉碎、高压成型粉尘通过破碎机、粉碎机、颗粒机出料口设置安装集气罩，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA001）高空排放，烘干废气经布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒（DA002）排放，SO2、NOx应达到排放标准；装卸、堆存粉尘无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。

（四）环境噪声污染防治要求。本项目噪声主要为破碎机、粉碎机、颗粒机、烘干筒等设备工作时产生的噪声。通过选用低噪声设备、合理布局、减振、吸声、隔音等措施降低对周边环境的影响 。

（五）固体废物污染防治要求。应按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施，确保不造成二次污染。本项目固体废物主要有员工的生活垃圾、废包装袋、除尘器收集尘、成型生物质颗粒燃烧灰渣。生活垃圾、废包装袋收集后由环卫部门统一清运；除尘器收集尘收集后回用于生产，成型生物质颗粒燃烧灰渣拟送给当地农户做农肥。

（六）环境风险防控要求。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防控措施，从生产使用、贮存运输等方面采取积极的防护措施，加强生产设备及污染防治设施的运行维护。健全企业环境风险防控与应急管理体系，制定全厂环境风险防控措施和突发环境事件应急预案，做好应急设施的检查维护，并配备足够的应急物资，定期组织开展应急演练。

三、项目污染物排放执行标准和排放总量要求

（一）废水。本项目无生产废水外排；生活污水经现有污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准和污水处理厂接管标准后排入铜鼓县污水处理厂， 处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入定江河。

（二）废气。本项目破碎、粉碎、高压成型工序产生粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准；烘干废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 中燃气锅炉标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模饮食业单位要求。

（三）噪声。本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准。

（四）固废物。本项目一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。

（五）污染物总量控制要求。本项目总量控制指标为 COD ≤0.00864t/a、NH3-N≤0.00086t/a、NOx≤0.588t/a。

四、其他环保要求

（一）项目建设环保要求。项目初步设计阶段应进一步细化环境保护设施，在环保篇章中落实生态环境保护的各项措施及投资。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（二）排污许可证申领要求。根据《排污许可管理条例》第十五条“在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；（二）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；（三）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加”。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证，并按照排污许可证的要求“按证排污”，同时做好自行监测和执行报告填报工作。

（三）运行管理要求。加强建设及生产运行各环节的管理，最大限度减少无组织排放。健全环保规章制度，制定严格的环境保护岗位责任制及风险防范预案和措施，并加强环保治污设施运行维护管理，严禁擅自闲置、停用或拆除环保治理设施。

（四）竣工环保验收要求。项目建设符合本批复有关要求后，应按照生态环境部规定的标准和程序，组织环境保护设施竣工验收，编制环境保护设施竣工验收报告，并依法向社会公开后向我局报备。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。如违反将依照《建设项目环境保护管理条例》等的规定予以处罚。

（五）项目变更环保要求。以上批复仅限于《报告表》确定的建设内容等，严禁擅自增加和改变建设内容。若项目建设性质、地点、规模、内容、采用的生产工艺或者污染防治的措施等发生重大变化，必须重新向我局申请办理环境保护审批手续。审批后超过5年方动工建设的，应当报我局重新审核。

（六）日常环保监管要求。请宜春市铜鼓生态环境保护综合执法大队负责项目建设和运营期的监管。你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

2023年4月28日

宜春市铜鼓生态环境局办公室 2023年4月28日印发