铜环评字〔2024〕2号

关于《年产能8万吨安全高效环保蛋禽饲料生产线技改项目环境影响报告表》的批复

江西华裕家禽育种有限公司：

你公司报送的《关于请求审批<年产能8万吨安全高效环保蛋禽饲料生产线技改项目环境影响报告表>的请示》及《年产能8万吨安全高效环保蛋禽饲料生产线技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据项目建设内容，经研究，我局批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况

年产能8万吨安全高效环保蛋禽饲料生产线技改项目位于江西省宜春市铜鼓县江西铜鼓产业园紫苑路3号江西华裕家禽育种有限公司三都饲料厂。项目地理坐标位置：东经 114°27'55.328"，北纬28°37'32.216"。项目东北侧为林地，西北侧为江西荣昌实业有限公司，东侧为铜鼓县锦昌鸿新材料科技有限公司，东南侧为江西瀚星新材料科技有限公司，西南侧为园区道路，对面依次为江西康天新材料有限公司，铜鼓华钻科技有限公司。

本项目属技改、扩建项目，主体工程（生产车间）、储运工程（原料库、筒仓、卸料车间）、公用工程（供电系统、给水系统、排水系统）依托现有；辅助工程中的综合楼、消毒室依托现有，锅炉房为新建；环保工程新建液化天然气燃烧废气处理设施、锅炉废水和洗消用水处理设施，其他依托现有。

主要生产设备变动情况：新增加热器1台、蒸汽锅炉2台（其中1台备用）、软水制备机1台、液化天然气气罐2个、进口冷却器1台、进口长效调质器1台。

本项目产品方案：对现有安全高效环保蛋禽饲料4万吨/年的生产规模增加至8万吨/年。在原有工艺基础上新增“熟化、冷却、分级、筛选”工艺。技改后工艺为：项目原材料经仓库卸料、粉碎、配料、混合、熟化、冷却、分级、筛选、提升、入仓后由密闭运输管道输入料仓准备进行散装装车。

本项目总投资1200万元，其中环保投资15万元，占总投资的1.25%。

本技改项目已取得铜鼓县工业和信息化局立项备案（项目代码为：2305-360926-07-02-598343），所以项目符合国家产业政策要求。

（二）项目批复意见

你公司应全面落实环境影响报告表及本批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，缓解和控制不利影响。我局原则同意《报告表》中所列工程性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设的污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和生产过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，按照《报告表》的要求落实环保资金，配套建设污染防治设施，制定完善的环境保护管理制度，并重点做好以下几项工作：

（一）项目建设运行总体要求。在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”目标和循环经济、清洁生产的理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。

（二）废水污染防治要求。本技改项目废水主要有生活污水、锅炉废水和洗消用水。生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入铜鼓工业园污水处理厂；锅炉废水沉淀池用于厂区绿化，洒水降尘；所有进厂车辆都需使用消毒液定期喷雾消杀，洗消用水按全挥发计。

（三）废气污染防治要求。本技改项目废气主要有投料工序粉尘，分级、粉碎、筛选、冷却、装车粉尘和液化天然气燃烧废气；投料工序粉尘通过集气罩+脉冲布袋除尘器处理后无组织排放；分级、粉碎、筛选、冷却、装车粉尘通过集气罩+脉冲布袋除尘器处理后通过1根29m高排气筒DA002排放；液化天然气燃烧废气采用低氮燃烧技术经27米排气筒DA003排放；卸料产生的废气通过集气罩+脉冲布袋除尘器处理后通过1根29m高排气筒DA001排放。

（四）环境噪声污染防治要求。本项目噪声主要为粉碎机、风机等设备产生的机械噪声。通过隔声、距离衰减、减震隔声等措施来降低对周围环境的影响。

（五）固体废物污染防治要求。应按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施，确保不造成二次污染。本技改项目固体废物主要包括次料、除尘器收集粉尘、废包装袋、沉淀池污泥、生活垃圾、废润滑油和废含油抹布及棉纱手套。次料、除尘器收集粉尘、废包装袋和沉淀池污泥为一般固废，收集后外售综合利用；废润滑油委托有资质单位处理；废含油抹布及棉纱手套随生活垃圾交由当地环卫部门清运。

（六）环境风险防控要求。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防控措施，从生产使用、贮存运输等方面采取积极的防护措施，加强生产设备及污染防治设施的运行维护。健全企业环境风险防控与应急管理体系，制定全厂环境风险防控措施和突发环境事件应急预案，做好应急设施的检查维护，并配备足够的应急物资，定期组织开展应急演练。

三、项目污染物排放执行标准和排放总量要求

（一）废水。本项目外排废水主要为生活污水，处理水质符合铜鼓产业园污水处理厂纳管标准后，再由污水管网排入铜鼓产业园污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入定江河。

（二）废气。项目车间粉尘颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关无组织排放浓度限值要求；项目液化天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉限值要求。

（三）噪声。本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准。

（四）固废物。项目一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）相关规定，暂存做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

（五）污染物总量控制要求。本技改项目新增总量指标CODCr：0.004t/a；NOx：0.204t/a。技改扩建后全厂总量控制指标为：CODCr≤0.253t/a；NH3-N≤0.038t/a；NOx≤2.556t/a。

四、其他环保要求

（一）项目建设环保要求。项目初步设计阶段应进一步细化环境保护设施，在环保篇章中落实生态环境保护的各项措施及投资。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（二）排污许可证申领要求。根据《排污许可管理条例》第十五条“在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；（二）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；（三）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加”。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证，并按照排污许可证的要求“按证排污”，同时做好自行监测和执行报告填报工作。

（三）运行管理要求。加强建设及生产运行各环节的管理，最大限度减少无组织排放。健全环保规章制度，制定严格的环境保护岗位责任制及风险防范预案和措施，并加强环保治污设施运行维护管理，严禁擅自闲置、停用或拆除环保治理设施。落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

（四）竣工环保验收要求。项目建设符合本批复有关要求后，应按照生态环境部规定的标准和程序，组织环境保护设施竣工验收，编制环境保护设施竣工验收报告，并依法向社会公开后向我局报备。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。如违反将依照《建设项目环境保护管理条例》等的规定予以处罚。

（五）项目变更环保要求。以上批复仅限于《报告表》确定的建设内容等，严禁擅自增加和改变建设内容。若项目建设性质、地点、规模、内容、采用的生产工艺或者污染防治的措施等发生重大变化，必须重新向我局申请办理环境保护审批手续。审批后超过5年方动工建设的，应当报我局重新审核。

（六）日常环保监管要求。请宜春市铜鼓生态环境保护综合执法大队负责项目建设和运营期的监管。你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

2024年2月22日

宜春市铜鼓生态环境局办公室 2024年2月22日印发