铜环评字〔2023〕15号

关于《铜鼓县垃圾分类无害化处理设施一体化建设项目环境影响报告表》的批复

铜鼓县城市管理局：

你单位报送的《关于请求审批<铜鼓县垃圾分类无害化处理设施一体化建设项目环境影响报告表>的请示》及《铜鼓县垃圾分类无害化处理设施一体化建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据项目建设内容，经研究，我局批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况

铜鼓县垃圾分类无害化处理设施一体化建设项目位于江西省宜春市铜鼓县温泉镇生活垃圾填埋场旁。项目地理坐标位置：东经114°18′32.813″，北纬28°30′10.455″。项目用地东面和北面为林地，南面为生活垃圾填埋场，西面为生活垃圾填埋场预留地。

本项目为新建项目，新建内容为主体工程（1#车间）、公用工程（供水、供电系统）环保工程（废水、废气、噪声、固废等处理设施）。其中废水处理设施依托铜鼓县垃圾填埋场的的渗滤液处理站。

主要生产设备有双螺旋接料装置（1台）、双螺旋接料装置（1台）、滤水箱（1台）、沥液泵（2台）、提升输送机（1台）、分选破碎一体机（1台）、一体机除杂输送机（1台）、一体机除料输送螺旋（1台）、制浆机除渣输送机（1台）、精细制浆筛分机（1台）、汇总输送机（1台）、除杂机除杂输送机（1台）、螺杆泵（4台）、搅拌机（2台）、除杂机（1台）、加热搅拌罐（2台）、三相分离机（1台）、分离机除渣输送机（1台）、毛油缓存箱（1台）、油脂储存罐（1台）、清洗罐（1台）、油脂输送泵（1台）、渣料暂存仓（1台）、渣料输送机（1台）等。

本项目产品方案：日处理餐厨垃圾20吨（7200t/a），年产粗油脂140.4吨。生产工艺：餐厨垃圾经接料、沥水、分选、破碎、制浆、筛分、脱水、除杂、加热搅拌、三相分离等工序得到粗油脂。

本项目总投资5000万元，其中环保投资53万元，占总投资的1.06%。

本项目已取得铜鼓县发展和改革委员会批复，同意铜鼓县垃圾分类无害化处理设施一体化建设项目，批复文号为铜发改字〔2022〕121号，所以项目符合国家产业政策要求。

（二）项目批复意见

你单位应全面落实环境影响报告表及本批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，缓解和控制不利影响。我局原则同意《报告表》中所列工程性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设的污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和生产过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，按照《报告表》的要求落实环保资金，配套建设污染防治设施，制定完善的环境保护管理制度，并重点做好以下几项工作：

（一）项目建设运行总体要求。在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”目标和循环经济、清洁生产的理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。

（二）废水污染防治要求。项目营运期废水主要为生活污水，三相分离废水，车辆、车间地面及设备冲洗废水，除臭废水。本项目生活污水经化粪池预处理后和生产废水经收集后一起排入铜鼓县生活垃圾填埋场的渗滤液处理站进行处理。

（三）废气污染防治要求。本项目运营期产生的废气主要为垃圾处理过程中产生的异味废气，异味废气经负压收集+喷淋除臭+UV光解+二级活性炭吸附处理达标后通过15m高排气筒排放。

（四）环境噪声污染防治要求。本项目运营期噪声来自垃圾处理过程中机械设备运行产生的噪声。通过采用低噪声设备、合理布局、基础减震、隔声门窗等措施达到降噪效果。

（五）固体废物污染防治要求。应按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施，确保不造成二次污染。本项目固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物主要有可焚烧生产线固废、不可焚烧生产线固废。危废主要有废活性炭和废紫外灯管。可焚烧生产线固废集中收集于渣料仓后送至万载县生活垃圾焚烧发电厂焚烧发电；不可焚烧生产线固废集中收集于渣料仓后外售综合利用；生活垃圾交环卫部门处理；废活性炭和废紫外灯管集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理处置。

（六）环境风险防控要求。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防控措施，从生产使用、贮存运输等方面采取积极的防护措施，加强生产设备及污染防治设施的运行维护。健全企业环境风险防控与应急管理体系，制定全厂环境风险防控措施和突发环境事件应急预案，做好应急设施的检查维护，并配备足够的应急物资，定期组织开展应急演练。

三、项目污染物排放执行标准和排放总量要求

（一）废水。项目营运期废水依托铜鼓县生活垃圾填埋场渗滤液处理站，尾水排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准和《污水综合排放标准》（GB8978 1996）表4中一级标准从严值。

（二）废气。本技改项目锅炉废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2及表1二级新改扩建标准、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2标准。

（三）噪声。本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类区标准。

（四）固废物。本项目一般工业固体废物贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准。

（五）污染物总量控制要求。本项目废水总量控制指标：COD≤0.3622t/a，NH3-N≤0.0543t/a；废气总量控制指标：VOCs≤0.2079t/a。

四、其他环保要求

（一）项目建设环保要求。项目初步设计阶段应进一步细化环境保护设施，在环保篇章中落实生态环境保护的各项措施及投资。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（二）排污许可证申领要求。根据《排污许可管理条例》第十五条“在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；（二）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；（三）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加”。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证，并按照排污许可证的要求“按证排污”，同时做好自行监测和执行报告填报工作。

（三）运行管理要求。加强建设及生产运行各环节的管理，最大限度减少无组织排放。健全环保规章制度，制定严格的环境保护岗位责任制及风险防范预案和措施，并加强环保治污设施运行维护管理，严禁擅自闲置、停用或拆除环保治理设施。落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

（四）竣工环保验收要求。项目建设符合本批复有关要求后，应按照生态环境部规定的标准和程序，组织环境保护设施竣工验收，编制环境保护设施竣工验收报告，并依法向社会公开后向我局报备。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。如违反将依照《建设项目环境保护管理条例》等的规定予以处罚。

（五）项目变更环保要求。以上批复仅限于《报告表》确定的建设内容等，严禁擅自增加和改变建设内容。若项目建设性质、地点、规模、内容、采用的生产工艺或者污染防治的措施等发生重大变化，必须重新向我局申请办理环境保护审批手续。审批后超过5年方动工建设的，应当报我局重新审核。

（六）日常环保监管要求。请宜春市铜鼓生态环境保护综合执法大队负责项目建设和运营期的监管。你单位应按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

2023年12月19日

宜春市铜鼓生态环境局办公室 2023年12月19日印发